## Slide 1: AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 2: 1. 클라우드 수집 및 저장 개요 2. 클라우드 인스턴스 생성 3. 클라우드 원격 접속 4. 클라우드 저장 공간 구성 5. 클라우드 소프트웨어 설치 6. 클라우드 서비스 환경 설정 7. 클라우드 서비스 관리 8. 클라우드 보안 9. 시계열 데이터베이스 백업 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 11. 클라우드 자원 성능 모니터링 12. 외부 데이터 연동 서비스 (REST API)
목차

## Slide 3: 1. 클라우드 수집 및 저장 개요
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 4: 1. 클라우드 수집 및 저장 개요 (1/2) - 아키텍쳐
시계열데이터 (TSDB)
Messaging Broker
AAS DB
Edge
Gateway
OPC UA
Aggregation
Server
FIELD
DEVICE
AGENT
FIELD
DEVICE
#1
FIELD
DEVICE
#n
수집 및
저장
OPC UA 기반
수집 에이전트
Micro
Service
Analysis
Service
Control
Service
Application
Service
Cloud AMQP
Queue
Exchange
Producer
Consumer
AAS
AAS – OPC UA
모델 변환
Agent
AAS 템플릿 에디터
Restful 기반
AAS Agent
Micro Service Container
Web Server
Visualization
Tool
OPC-UA
XML
<Sensor #1>
<Sensor #2>
AMQP
TimeSeries DB
(TSDB)
AAS 기반
장비 관리
엣지 게이트웨이
등록 에이전트
시계열 데이터
저장 에이전트
클라우드
AMQP
JSON
<gw #1>
<key #2>

## Slide 5: 1. 클라우드 수집 및 저장 개요 (2/2) - 구성도
클라우드
플랫폼
서버
CPU : 8 코어
MM : 32GB
Ubuntu 18.4 64bit
스토리지
SSD 100GB (시스템)
SSD 400GB (TSDB)
HDD 1TB (백업)
모니터링
컴퓨팅 자원 모니터링 그래프 및 통계
이벤트 설정 및 통보
부가기능
공인 IP
방화벽
스토리지 스냅샷
통신
메시지 브로커
RabbitMQ
AMQP,MQTT,STOMP
REST API
Django
AAS 탐색,시계열DB
OPC UA
Open62541 (Client)
Asyncua (AAS 관리)
통신 보안
OpenSSL
TLS, 인증서
데이터베이스
시계열 DB
machbase
AAS기반데이터관리
관리 DB
mariaDB
사용자정보, AAS모델
시계열
데이터베이스
관계형
데이터베이스
애플리케이션
수집 에이전트
OPC-UA 기반 실시간 수집
시계열 DB 저장
RestAPI (태그 데이터 조회)
수집 상태 모니터링
AAS 에이전트
AAS 템플릿 관리
AAS 탐색기
AAS – OPC UA 변환
AAS – 시계열 DB 매핑
사용자 UI
ExtJS 웹 프래임워크
Grafana 그래프 툴
수집 대쉬보드
외부연동 (IGI 3D 그래픽)
애플리케이션 보안
● 사용자 인증 ● 화이트리스트 기반 ACL ● 서비스 별 권한 관리

## Slide 6
2. 클라우드 인스턴스 생성
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 7: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (1/17)
TOAST 콘솔 접속
TOAST 회원가입
  신규회원인 경우
TOAST 로그인
결제수단 등록
  결제수단 등록 안된 경우
조직 생성
프로젝트 생성
서비스 생성
키페어 생성
  인스턴스 생성 전 1회
인스턴스 생성
우분투 이미지 생성
블록 스토리지 추가
네트워크 및 보안 설정
블록 스토리지 설정
클라우드 인스턴스 생성 절차

## Slide 8: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (2/17)
TOAST 콘솔 접속
  크롬 웹 브라우저에서 TOAST Console 접속 (https://console.toast.com)

## Slide 9: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (3/17)
2) TOAST 회원 가입 (1/2)
  회원 가입 링크를 클릭하여 회원 가입 절차 진행

## Slide 10: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (4/17)
2) TOAST 회원 가입 (2/2)
  약관 동의와 회원 정보 입력후 가입 완료 버튼 클릭 (이메일 인증 및 휴대폰 인증 진행)

## Slide 11: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (5/17)
3) TOAST 로그인
  회원 가입 화면에서 입력한 이메일과 비밀번호를 입력 후 로그인 버튼 클릭

## Slide 12: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (6/17)
4) 결재수단 등록
  계정정보에 마우스 위치 후 팝업 메뉴에서 결제수단 클릭

## Slide 13: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (7/17)
5) 조직, 프로젝트 생성 (1/2)
  웹 브라우저에서 TOAST Console 접속 (https://console.toast.com)

## Slide 14: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (8/17)
5) 조직, 프로젝트 생성 (2/2)
  조직을 생성하고 해당 조직 밑에 신규 프로젝트를 생성한다.

## Slide 15: 2. 클라우드 설치- 인스턴스 생성 (9/17)
6) 서비스 추가
  조직을 생성하고 해당 조직/프로젝트에 신규 서비스(인스턴스 등)를 추가한다.

## Slide 16: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (10/17)
7) 키페어 생성
  인스턴트 활성화 전 SSH 접속에 필요한 키 페어 파일을 를 생성하여 다운로드한다.
  키 페어 파일은 생성 후 다시 다운로드 할수 없으며 분실 시 인스턴트를 새로 생성해야 하므로 관리가 필요
  Toast Console -> Computer -> Instance -> 키패어 -> 키 패어 생성 -> 키페어 이름 입력 (임의값) ->
  생성 -> 확인 (완료 후 자동으로 키 페어 파일 다운로드, 이후 다운로드 불가)

## Slide 17: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (11/17)
8) 인스턴트 생성
  Toast Console -> Computer -> Instance -> 인스턴트 생성

## Slide 18: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (12/17)
8) 인스턴트 생성 – 운영체제, CPU, MM
  이미지 : Ubuntu 18.04 LTS
  인스턴트 정보 : (하단 이미지 참조, 키 페어는 이전 생성한 파일 선택)
  인스턴트 타입 : (vCPU: 8, RAM: 32GB)

## Slide 19: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (13/17)
8) 인스턴트 생성 – IP 및 블록 스토리지
  네트워크, 예약 스크립트, 보안그룹 : 기본값 사용
  플로팅 IP: 사용, 추가 블록 스토리지 추가 (SSD 400GB)

## Slide 20: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (14/17)
8) 인스턴스 생성 - 네트워크 및 보안 설정
  보안 그룹에서 인스턴트 서버의 아이피 및 포트에 관한 접근 권한을 설정한다.
  보안그룹 설정은 하단 이미지 참고 (22번 포트는 SSH 포트로 관리자 사용환경에 따라 변경될 수 있음)
  Toast Console -> Computer -> Instance -> 보안그룹

## Slide 21: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (15/17)
8) 인스턴스 생성 - 블록 스토리지 설정
  Root 파일 시스템용 블록 스토리지 (100GB)
  시계열 데이터베이스 저장용 블록 스토리지 생성 (400GB)

## Slide 22: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (16/17)
8) 인스턴스 생성 – 백업용 블록 스토리지 생성
  백업용 블록 스토리지 생성 (1TB)
  가용성 영역은 기존 블록 스토리지와 동일해야 함

## Slide 23: 2. 클라우드 인스턴스 생성 (17/17)
8) 인스턴스 생성 – 백업용 블록 스토리지 연결
  생성된 백업용 블록 스토리지를 클라우드 인스턴스에 연결한다.

## Slide 24
3. 클라우드 원격 접속
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 25: 3. 클라우드 원격 접속 (1/6)
클라우드 SSH 접속 툴 다운로드
  Putty : SSH 클라이언트 프로그램
  다운로드 링크 : https://github.com/iPuTTY/iPuTTY/releases/tag/l0.70i
  putty.exe : SSH 클라이언트 실행파일
  puttygen.exe : 키 생성 및 변환 파일

## Slide 26: 3. 클라우드 원격 접속 (2/6)
2) 클라우드 SSH 접속 키 변환
  키페어로 접속시 PuttyGen 프로그램으로 개인키 변환이 필요
  puttygen.exe 실행 -> 개인키 불러오기 -> 키페어 파일 선택 -> 개인키 저장 -> 개인키 저장
  파일명.ppk 생성

## Slide 27: 3. 클라우드 원격 접속 (3/6)
3) 클라우드 서버 SSH 접속 정보 확인
  Toast Console -> Computer -> Instance -> 인스턴트 선택 -> 접속정보 -> 호스트이름 (접속ID@아이피) 확인

## Slide 28: 3. 클라우드 원격 접속 (4/6)
4) 클라우드 서버 SSH 접속
  putty.exe 실행 -> 카테고리 Auth 선택 -> 인증 개인키 선택 (puttygen 에서 저장된 파일) -> 카테고리 세션 선택 -> 호스트이름 (접속ID@아이피) 및 포트 (22) 입력 -> 연결방식 (SSH) 선택 -> 세션 저장 -> 열기

## Slide 29: 3. 클라우드 원격 접속 (5/6)
5) 클라우드 파일 전송 툴 설치
  WinSCP : FTP 파일 전송 프로그램
  다운로드 링크 : https://winscp.net/eng/download.php

## Slide 30: 3. 클라우드 원격 접속 (6/6)
6) 클라우드 서버 FTP 접속
  Putty에서 세션 저장 시 해당설정을 WinSCP에서 사용가능
  세션 -> 새로운 세션 -> 도구 -> 가져오기 -> 가져오기 선택(Putty) -> Putty 세션 선택 -> 확인 -> WinSCP로 세션 로드 완료 -> 로드 한 세션 선택 -> 로그인

## Slide 31
4. 클라우드 저장 공간 구성
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 32
추가 디스크 확인
$ fdisk -l
  /dev/vdb : 시계열 데이터베이스 저장 공간
  /dev/vdc : 시계열 데이터베이스 백업 공간
4. 클라우드 저장 공간 구성 (1/3)

## Slide 33
2) 파일시스템 생성
  ext4 파일 시스템 생성 (fdisk, mkfs)
4. 클라우드 저장 공간 구성 (2/3)

## Slide 34
3) 파일시스템 마운트
  /etc/fstab에 마운트 위치 등록
    /data : 시계열 데이터베이스 저장
    /backup : 시계열 데이터베이스 백업
4. 클라우드 저장 공간 구성 (3/3)

## Slide 35
5. 클라우드 소프트웨어 설치
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 36: 5. 클라우드 소프트웨어 설치 (1/8)
/root/install
01_install.sh 02_install_rabiitmq.sh 03_install_cjson.sh
04_install_open62541.sh 05_install_rabbitmq-c.sh 06_install_python.sh
07_install_python_package.sh 08_install_influx.sh 09_install_Lynis.sh
10_install_mariadb.sh 11_install_grafana.sh 12_install_nginx.sh
13_install_certbot.sh 14_intall_systemctl_service.sh
설치
스크립트
주요
소프트웨어
컴포넌트
기본
build-essential
libcurses
libssl-dev
libc
libtool
wget
cmake
git
openssl
1
메시지MQ
apt-transport-https
rabbitmq-server
rabbitmq-c 클라이언트 라이브러리
2
파서
cjson 파서 라이브러리
3
OPCUA
open62541 라이브러리
4
PYTHON
python 3.8
asyncua
Django
mysqlclient
xmlschema
xmltodict
5
DB
6
성능
모니터링
glances
7
대쉬보드
grafana
8
Web
nginx
certbot (인증서)
9
mysqlclient-dev
mariadb-server
Influxdb
machbase
수집/저장
gather
mtsdb
regi
10

## Slide 37: 5. 클라우드 소프트웨어 설치 (2/8)
1) 수집 클라우드의 주요 프로세스 목록
프로그램명 | 서비스명 | 프로세스명 | 설명
Nginx | nginx | nginx | 클라우드 WEB 서버
MariaDB | mysql, mariadb | mariadbd | 관리용 데이터베이스
Django | django | manage.py | 클라우드 WAS 서버
Grafana | grafana-server | grafana-server | 대쉬보드, 그래프 UI 앱
InfluxDB | influxdb | influxd | 클라우드 상태 저장용 데이터베이스
machbase | - | machbased, MWA | 시계열 데이터 저장용 데이터베이스
RabbitMQ | rabbitmq-server | - | 서비스간 메세지 통신 브로커
gather | gather | gather | OPC UA 프로토콜 기반 데이터 수집 에이전트
mtsdb | mtsdb | mtsdb | 수집된 데이터를 시계열 데이터베이스 저장하는 에이전트
regi | regi | regi | Edge 게이트 등록 및 환경 설정 파일 전송 에이전트
mgmtTag | mgmtTag | mgmtTag | 수기 입력된 TAG 데이터를 통신 브로커를 통해 전송하는 에이전트

## Slide 38: 5. 클라우드 소프트웨어 설치 (3/8)
애플리케이션 파일 업로드, Github 다운로드
  [파일 업로드]
  WinSCP로 클라우드 서버에 접속
  인트톨 프로그램 및 어플리케이션 업로드
  인스톨 프로그램 : install.tgz
  애플리케이션 : apps.tgz
  마크베이스 : machbase-fog-x.x.x.official-LINUX-X64-release.tgz
  [Github 다운로드]
  Putty 프로그램으로 SSH 접속 후 아래 명령어 입력
경로확인 (/home/ubuntu)
파일 선택 후 오른쪽 창으로 드래그
$ sudo su
$ apt-get install git
$ git clone https://github.com/Quantumsurf-study/smartfactory.git

## Slide 39: 5. 클라우드 소프트웨어 설치 (4/8)
2) 애플리케이션 프로그램 설치
  인스톨 프로그램 및 어플리케이션 설치는 root 계정으로 실행
  Putty 프로그램으로 SSH 접속 후 아래 명령어 입력
  설치 기본 위치는 /opt 디렉토리
$ sudo su
$ mkdir /opt
$ mv apps.tgz install.tgz /opt
$ cd /opt
$ tar zxf install.tgz
$ tar zxf apps.tgz
$ cd install
$ ./install_all.sh
$ ls -l
정상 설치 시 그림처럼 출력

## Slide 40: 5. 클라우드 소프트웨어 설치 (5/8)
3) 시계열DB 구성 및 설치
  마크베이스 설치는 machbase 계정 생성 후 설치 실행
  Putty 프로그램으로 SSH 접속 후 아래 명령어 입력
  설치 기본 위치는 /home/machbase/machbase_home 디렉토리
$ sudo su
$ adduser --home /home/machbase machbase
$ mv {마크베이스파일} /home/machbase
$ su - machbase
$ mkdir /home/machbase/machbase_home
$ mv {마크베이스파일} machbase_home
$ cd machbase_home
$ tar zxf {마크베이스파일}
$ ls –l
정상 설치 시 그림처럼 출력

## Slide 41: 5. 클라우드 소프트웨어 설치 (6/8)
4) 시계열DB 환경 설정
  마크베이스 설치 후 환경 설정
  설정 이후 환경을 반영하기 위하여 시스템 리부팅 필요
$ vi /etc/security/limits.conf (ulimit 확장, root 권한)
* hard nofile 65535
* soft nofile 65535
$ vi .bashrc (환경변수 설정, root, machbase 권한)
export MACHBASE_HOME=/home/machbase/machbase_home
export PATH=$MACHBASE_HOME/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$MACHBASE_HOME/lib:$LD_LIBRARY_PATH
$ source .bashrc
$ machadmin –u (데이터베이스 생성, machbase 권한)

## Slide 42: 5. 클라우드 소프트웨어 설치 (7/8)
5) 시계열DB 데이터베이스 및 TAG 테이블 생성
  마크베이스 설치 후 데이터베이스 생성 및 TAG 테이블 생성
$ su - machbase
$ machadmin –c
$ machsql
> create tagdata table TAG (name varchar(256) primary key,
time datetime basetime, value double summarized);
데이터베이스 생성
TAG 테이블 생성

## Slide 43: 5. 클라우드 소프트웨어 설치 (8/8)
6) 시계열DB 디스크 이전
  마크베이스 설치 후 메인 데이터베이스 파일을 데이터베이스 디스크로 이전 후 심볼릭 링크로 연결
  시계열 데이터를 /data 디렉토리로 저장
$ mv /home/machbase/machbase_home/dbs /data (root 권한)
$ su - machbase
$ cd machbase_home
$ ln -s /data/dbs /home/machbase/machbase_home/dbs
정상 진행 시 그림처럼 출력

## Slide 44
6. 클라우드 서비스 환경 설정
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 45: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (1/22)
1) Nginx 환경 설정
WEB 서버
Django, Grafana의 웹서버 기능을 수행
서비스명 : nginx
서비스 계정 : root
설정파일 위치 : /etc/nginx/
nginx.conf : nginx 프로그램 기본설정
/sites-enabled/default : Django, Grafana 프록시, 도메인, https 설정
로그파일 위치 : /var/log/nginx/
access.log : 웹서버 접속 로그
error.log : 웹서버 오류 로그

## Slide 46: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (2/22)
1) Nginx 환경 설정
nginx.conf 설정
events {
...
}
http {
...
client_max_body_size 50M;
...
}
sites-enabled/default 설정
server {
listen 80 default_server;
server_name domain.com;
location / {
return 301 https://$host$request_uri;
}
location / {
proxy_pass http://localhost:8000;
}
listen 443 ssl;
ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/swcostec.aasnest.io/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/swcostec.aasnest.io/privkey.pem;
include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf;
ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem;
}
업로드 용량 설정 (최대 50MB)
도메인명
Django 프록시 설정
ssl 설정 (https)

## Slide 47: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (3/22)
2) MariaDB 환경 설정
Django, Grafana 등 데이터베이스 기능 수행
서비스명 : mysql, mariadb
서비스 계정 : root, mysql
설정파일 위치 : /etc/mysql/mariadb.conf.d/
50-server.cnf : Mariadb server 설정
로그파일 위치 : /var/log/mysql/
error.log : MariaDB 로그

## Slide 48: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (4/22)
2) MariaDB 환경 설정
50-server.cnf 설정
...
bind-address = 127.0.0.1
...
log_error = /var/log/mysql/error.log
...
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_general_ci
mysql 로그 설정
아이피 접근권한 설정 (로컬만 허용)
mysql 데이터베이스 인코딩 설정

## Slide 49: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (5/22)
2) MariaDB 환경 설정
  설치 후 아래 명령어를 입력하여 보안설정 및 데이터베이스 생성
$ sudo su
$ mysql_secure_installation
$ mysql -u root -p
> create schema smartfactory
> create schema grafana
> grant all privileges on smartfactory to
'smartfactory'@'localhost' identified by 'password';
> grant all privileges on grafana to
'grafana'@'localhost' identified by 'password';
> flush privileges;
> source /opt/install/smartfactory.sql
root 암호설정 및 보안설정 (모두 y 선택)
데이터베이스 생성
데이터베이스 사용자 생성
기본 테이블 생성

## Slide 50: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (6/22)
3) Django 환경 설정
WAS 서버 어플리케이션, REST full, 웹 UI 기능을 수행
서비스명 : django
서비스 계정 : root
설정파일 위치 : /opt/apps/django/SmartFactory/config/
settings.py : Django 기본설정
로그파일 위치 : /opt/log
djaogo.log : Django 로그

## Slide 51: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (7/22)
3) Django 환경 설정
settings.py 설정
...
DATABASES = {
'default': {
'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
'NAME': ‘*****',
'USER': ‘*****',
'PASSWORD’: ‘*****’,
'HOST': 'localhost',
'PORT': '3306'
}}
...
LANGUAGE_CODE = 'ko-kr'
TIME_ZONE = 'Asia/Seoul’
...
데이터베이스 설정
서비스 지역 관련 설정

## Slide 52: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (8/22)
4) Grafana 환경 설정
대쉬보드, 그래프 UI 어플리케이션
서비스명 : grafana-server
서비스 계정 : root, Grafana
설정파일 위치 : /etc/grafana/
grafana.ini : Grafana 기본설정
로그파일 위치 : /var/log/grafana/
grafana.log : Grafana 로그

## Slide 53: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (9/22)
5) Grafana 환경 설정
grafana.ini 설정
type = mysql
host = 127.0.0.1:3306
name = ****
user = ****
password = ****
url = mysql://****:****@127.0.0.1:3306/****
....
min_refresh_interval =1s
...
대쉬보드 최소 갱신주기 설정 (1초)
데이터베이스 설정
(사용자 정보, 대쉬보드, 패널 등 저장)

## Slide 54: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (10/22)
5) InfluxDB 환경 설정
클라우드 자원 성능 모니터링 저장 데이터베이스
서비스명 : influxdb
서비스 계정 : influxdb
설정파일 위치 : /etc/influxdb/
influxdb.conf : influxdb 설정
로그파일 위치 : /var/log/influxdb/
influxdb.log : influxdb 로그

## Slide 55: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (11/22)
5) InfluxDB 환경 설정
  설치 후 아래 명령어를 입력하여 보안설정 및 데이터베이스 생성
$ sudo su
$ influx
> create database cloud_monitoring;
> create user cloud with password 'password' with all privileges;
> grant on cloud_monitoring to cloud;
데이터베이스 생성
데이터베이스 사용자 생성

## Slide 56: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (12/22)
6) machbase 환경 설정
AAS 기반 시계열 데이터 저장 데이터베이스
프로세스 명 : machbased
서비스 계정 : machbase
설정파일 위치 : /home/machbase/machbase_home/conf
machbase.conf : machbase 설정
license.dat : machbase 라이센스 파일
로그파일 위치 : /home/machbase/machbase_home/trc
machadmin.trc : machbase 구동 로그
machbase.trc : machbase 로그
MWA.log : machbase MWA server 로그

## Slide 57: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (13/22)
7) RabbitMQ 환경 설정
클라우드 서비스간 메시지 전달 기능 수행
서비스명 : rabbitmq-server
서비스 계정 : root, rabbitmq
설정파일 위치 : 없음
로그파일 위치 : /var/log/rabbitmq/
rabbit@{서버명}.log : rabbitmq 로그
log/crash.log : 에러 로그

## Slide 58: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (14/22)
7) RabbitMQ 환경 설정
설치 후 아래 명령어를 입력하여 RabbitMQ 계정 생성 및 권한 부여
[RabbitMQ 계정 생성]
$ rabbitmqctl add_user {아이디} {패스워드}
[계정 태그 설정]
$ rabbitmqctl set_user_tags {아이디} {administrator|management|monitoring}
[계정 권한 설정]
$ rabbitmqctl set_permissions -p {host} {아이디} {conf} {write} {read}

## Slide 59: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (15/22)
8) gather 환경 설정
OPC UA 통신 프로토콜을 사용하여 Edge GW로 부터 TAG 데이터를 실시간으로 수집
서비스명 : gather
서비스 계정 : root
설정파일 위치 : /opt/cfg/
gather.json : gather 설정
로그파일 위치 : /opt/log/
gather_{날짜}.log : gather 로그

## Slide 60: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (16/22)
8) gather 환경 설정
gather.json 설정
{
"LOG_INFO": {
"PATH": "/opt/log",
"PREFIX": "gather",
"FLAG": "file",
"LEVEL": "info"
},
"AMQP_INFO": {
"HOST": "localhost",
"PORT": 5672,
"USER": “****",
"PWD_FILE": “****",
"EXCHANGE_SUB": "amq.topic",
"BINDKEY_SUB": "commands",
"EXCHANGE_PUB": "amq.topic",
"BINDKEY_PUB": "sensors",
"TIMEOUT": 5
},
"REPORT_INFO": {
"INTERVAL": 5
},
"OPCUA_INFO": {
"TIMEOUT": 5000,
"USER": “*****",
"PWD_FILE": “****",
"SYSCFG_FILE": "syscfg.json",
"ENGINEERING_FILE": "engineering.csv",
“ROUTING_FILE”: "routing.csv“,
"CERT_FILE": "client_cert.der",
"KEY_FILE": "client_key.der"
}
}
Gather 로그 위치, 로그레벨, Prefix 설정
수집 데이터를 통신 브로커에 전달하기 위한 AMQP ID, PWD, PUB/SUB 토픽 지정
수집 통계를 로그하기 위한 Interval 지정 (초)
Edge GW 접속 정보를 지정한다.

## Slide 61: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (17/22)
9) mtsdb 환경 설정
수집된 데이터를 시계열 데이터 베이스로 저장
서비스명 : mtsdb
서비스 계정 : root
설정파일 위치 : /opt/cfg/
mtsdb.json : mtsdb 설정
로그파일 위치 : /opt/log/
mtsdb_{날짜}.log : mtsdb 로그

## Slide 62: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (18/22)
9) mtsdb 환경 설정
mtsdb.json 설정
{
"LOG_INFO": {
"PATH": "/opt/log",
"PREFIX": "mtsdb",
"FLAG": "file",
"LEVEL": "info"
},
"AMQP_INFO": {
"HOST": "localhost",
"PORT": 5672,
"USER": “****",
"PWD_FILE": “****",
"EXCHANGE_SUB": "amq.topic",
"BINDKEY_SUB": "sensors.#",
"TIMEOUT": 5
},
"REPORT_INFO": {
"INTERVAL": 5
},
"TSDB_INFO": {
"HOST": "127.0.0.1",
"PORT": 5656,
"UID": “****",
"PWD_FILE": “****"
}
}
mtsdb 로그 위치, 로그레벨, Prefix 설정
통신 브로커로 부터 수집 데이터를 수신하기 위한 AMQP ID, PWD, SUB 토픽 지정
저장 통계를 로그하기 위한 Interval 지정 (초)
마크베이스 접속 정보

## Slide 63: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (19/22)
10) Regi 환경 설정
Edge GW의 등록 및 설정 파일을 Edge GW로 전송하기 위한 에이전트
서비스명 : regi
서비스 계정 : root
설정파일 위치 : /opt/cfg/
regi.json : regi 설정
로그파일 위치 : /opt/log/
regi_{날짜}.log : regi 로그

## Slide 64: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (20/22)
10) Regi 환경 설정
regi.json 설정
{
"LOG_INFO": {
"PATH": "/opt/log",
"PREFIX": "regi",
"FLAG": "file",
"LEVEL": "info"
},
"AMQP_INFO": {
"HOST": "localhost",
"PORT": 5672,
"USER": “****",
"PWD_FILE": “****",
"EXCHANGE_SUB": "aasEvent",
"BINDKEY_SUB": "cloud.event",
"TIMEOUT": 5
}
}
regi 로그 위치, 로그레벨, Prefix 설정
Edge GW로 명령을 수신하기 위한 AMQP ID, PWD, SUB 토픽 지정

## Slide 65: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (21/22)
11) mgmtTag 환경 설정
수동으로 입력한 태그 값을 3D 그래픽으로 전송하기 위한 에이전트
서비스명 : mgmtTag
서비스 계정 : root
설정파일 위치 : /opt/cfg/
mgmtTag.json : mgmtTag 설정
로그파일 위치 : /opt/log/
mgmtTag_{날짜}.log : mgmtTag 로그

## Slide 66: 6. 클라우드 서비스 환경 설정 (22/22)
11) mgmtTag 환경 설정
mgmtTag.json 설정
{
"LOG_INFO": {
“PATH”: “/opt/log”,
“PREFIX”: “mgmtTag”,
“FLAG”: “file”,
“LEVEL”: “info”
},
“AMQP_INFO”: {
“HOST”: “localhost”,
“PORT”: 5672,
“USER”: “****”,
“PWD_FILE”: “****”,
“EXCHANGE_PUB”: “amq.topic”,
“BINDKEY_PUB”: “sensors”,
“TIMEOUT”: 5
},
“DB_INFO”: {
“HOST”: “localhost”,
“NAME”: “****”,
“USER”: “****”,
"PWD_FILE": “****",
"TABLE": "TAG"
}
}
mgmtTag 로그 위치, 로그레벨, Prefix 설정
수기 입력된 TAG 값을 3D 그래픽으로 전송하기 위한 AMQP ID, PWD, SUB 토픽 지정
수기 입력된 TAG 값을 관리 DB에서 읽기위한 DB 접속 정보

## Slide 67
7. 클라우드 서비스 관리
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 68: 7. 클라우드 서비스 관리 (1/3)
1) 서비스 상태 조회
프로세스 확인
ps -ef | grep {프로세스명}
ex) ps -ef | grep mariadbd | grep –v grep (클라우드 메인 데이터베이스 상태 조회)
서비스 확인 (root 권한 필요)
systemctl status {서비스명}
ex) systemctl status rabbitmq-server (클라우드 메세지 브로커 프로그램 상태 조회)
서비스 계정
PID
시작일자
구동상태 (active:구동중, inactive:정지됨, failed: 구동실패)
PPID
CPU 사용량
CPU 사용 시간
프로세스 실행 명령어
서비스명
부트시 실행여부 (enableed:자동실행, disabled:수동실행)
프로그램 메세지

## Slide 69: 7. 클라우드 서비스 관리 (2/3)
2) 서비스 관리
서비스 관리 명령어는 root 권한으로 실행
서비스 시작
systemctl start {서비스명}
ex) systemctl start gather (OPC UA 프로토콜 기반 데이터 수집 에이전트 시작)
서비스 중지
systemctl stop {서비스명}
ex) systemctl stop Grafana-server (대쉬보드, 그래프 UI 앱 중지)
서비스 재시작
systemctl restart {서비스명}
ex) systemctl restart nginx (클라우드 WEB 서버 재시작)
서비스 부트시 실행 활성화
systemctl enable {서비스명}
서비스 부트시 실행 비활성화
systemctl disable {서비스명}
대표적인 systemd 서비스
/etc/systemd/system
- django.service
- gather.service
- glances.service
- mtsdb.service
- mgmtTag.service
- regi.service

## Slide 70: 7. 클라우드 서비스 관리 (3/3)
3) machbase 서비스 관리
마크베이스는 기존 서비스와는 별도로 사용자 계정으로 접속하여 서비스 관리가 가능하다.
root 권한에서 아래 명령어를 입력하여 machbase 계정으로 접속한다.
machbase 사용자 계정 접속 (root 권한 필요)
$ su – machbase
machbase 서비스 시작
$ machadmin –u
$ MWAserver start
machbase 서비스 중지
$ machadmin -s
$ MWAserver stop
MWAServer
시계열
데이터베이스
Grafana
RestAPI
TagAnalyzer

## Slide 71
8. 클라우드 보안
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 72: 8. 클라우드 보안 (1/2)
1) OPC-UA 인증서
OPC-UA SSL 보안 통신을 위한 인증서 생성
Basic256Sha256, 유효기간은 10년
$ cd /opt/cfg/security
$ ./create_self-signed.py –c client
$ chmod 600 client*
2) 접속 비밀번호 암호화
rabbitmq, influx, machbase, mariadb, opcua, regi key 등의 접속 비밀번호를 암호 하여 저장
$ cd /opt/cfg/security
$ ./dna_encrypt 암호파일명
rabbitmq, influx, machbase, mariadb, opcua, regi key 등의 접속 비밀번호를 암호화
gather 설정
"CERT_FILE“
"KEY_FILE"
gather
SSL 기반
OPC-UA 통신
설정
"PWD_FILE"
서비스
(decrypt)
인증서
지정
암호화된 비밀번호
지정

## Slide 73: 8. 클라우드 보안 (2/2)
3) 웹 서버 인증서 생성
웹브라우저에서 HTTPS 보안을 사용하기 위해서 Let’s Encrypt 의 무료 인증서를 사용 (https://letsencrypt.org/ko)
인증서 유효기간은 3개월이며 1개월마다 자동으로 유효기간을 갱신
아래 명령어를 입력하여 인증서 설치
$ apt-get install certbot
$ sudo certbot certonly -nginx
$ sudo certbot renew --dry-run (자동갱신 명령어)
/etc/letsencrypt/live/도메인주소/fullchain.pem
/etc/letsencrypt/live/도메인주소/privkey.pem
/etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem
nginx
설정
“ssl_certificate“
“ssl_certificate_key”
“ssl_dhparam”
TSL 기반
https 통신

## Slide 74
9. 시계열 데이터베이스 백업
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 75: 9. 시계열 데이터베이스 백업 (1/3) - 개요
시계열
데이터베이스
M-2 (전전월)
M-1 (전월)
M-0 (현재월)
삭제
생성
1일
Full
2일
Inc
3일
Inc
말일
Inc
…
1일
Full
2일
Inc
3일
Inc
말일
Inc
…
1일
Full
2일
Inc
3일
Inc
Daily 백업
2일 – 말일
증분 백업
Monthly 백업
매월 1일
전체 백업
백업 스크립트
(Crontab)
백업
/data/dbs (400GB)
/backup (1TB)

## Slide 76: 9. 시계열 데이터베이스 백업 (2/3) – 스크립트 등록
/etc/crontab
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
crontab
등록
/etc/cron.monthly/backup_full
#!/bin/sh
echo "" > /opt/bin/backup_full.sql
chown machbase:machbase /opt/bin/backup_full.sql
/opt/bin/backup_full.sh
전체 백업
등록
/etc/cron.daily/backup_inc
#!/bin/sh
echo "" > /opt/bin/backup_inc.sql
chown machbase:machbase /opt/bin/backup_inc.sql
/opt/bin/backup_inc.sh
증분 백업 등록
/opt/bin
backup_full.sh
/opt/bin
backup_inc.sh
1
2
3

## Slide 77: 9. 시계열 데이터베이스 백업 (3/3) – 예시
전체 백업
증분 백업

## Slide 78
10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 79: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 - 개요
Grafana: AAS 기반 시계열 데이터 분석을 위한 프레임워크
수집된 데이터를 시각화하기 위한 2D 그래픽 스타일의 웹 기반 화면
실시간 데이터 화면, 이력 데이터 조회 화면 제공
문서 링크 : https://grafana.com/docs/grafana/latest/
데이터 수집 에이전트
시계열 DB

## Slide 80: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 - 개요
CLOUD MANAGER
웹 접속 및 로그인
GRAFANA 설치
GRAFANA
접속 및 로그인
GRAFANA 계정 설정
마크베이스 연동
마크베이스 모듈 설치
대쉬보드 생성
패널 생성
GRAFANA 미설치
마크베이스 모듈
미설치 시
Grafana 대쉬보드 생성 절차
마크베이스 사용시

## Slide 81: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 - GRAFANA 설치 (1/2)
Grafana 최신버전 설치
putty 프로그램으로 SSH 접속 후 아래 명령어 입력
$ sudo su
$ wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
$ echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee –a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install grafana
$ dpkg –l | grep grafana

## Slide 82: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 - GRAFANA 설치 (2/2)
2) 이전 버전 Grafana 설치
machbase 지원되는 버전 확인 필요
Grafana 다운로드 사이트에서 버전 정보 확인 (https://grafana.com/grafana/download)
putty 프로그램으로 SSH 접속 후 아래 명령어 입력
$ sudo su
$ apt-get install -y adduser libfontconfig1
$ wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_{버전명}_amd64.deb
$ sudo dpkg -i grafana_{버전명}_amd64.deb

## Slide 83: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 - 서비스 관리 (1/2)
1) Grafana 서비스 관리
서비스 관리 명령어는 root 권한으로 실행
  - 서비스 시작 : systemctl start grafana-server
  - 서비스 중지 : systemctl stop grafana-server
  - 서비스 재시작 : systemctl restart grafana-server
  - 부트시 실행 활성화 : systemctl enable grafana-server
  - 부트시 실행 비활성화 : systemctl disable grafana-server
  - 서비스 상태 확인 : systemctl status grafana-server

## Slide 84: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 - 서비스 관리 (2/2)
2) Grafana 계정 설정
메인 계정 기본 아이디 패스워드는 admin/admin 이며 아래 명령어를 사용하여 패스워드 변경이 가능하다.
$ grafana-cli admin reset-admin-password {패스워드}

## Slide 85: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 – 접속방법 (1/2)
대쉬보드 접속
CLOUD MANAGER 접속 -> 로그인 -> 주소창에 대쉬보드 주소 (https://***.aasnest.io/grafana/ )입력

## Slide 86: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 – 접속방법 (2/2)
Grafana 로그인
좌측하단 Sign In -> 계정 아이디 패스워드 입력 -> 로그인

## Slide 87: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 – 마크베이스 연동 (1/2)
마크베이스 모듈 설치
마크베이스를 Grafana에 연동 하려면 추가적으로 모듈 설치가 필요
모듈 파일을 클라우드에 저장 후 아래 명령어로 설치
  $ sudo su
  $ mv machbase.tgz machbase-sql.tgz machbase-tag.tgz /var/lib/grafana/plugins
  $ cd /var/lib/grafana/plugins
  $ mkdir machbase && tar zxvf machbase.tgz -C machbase
  $ mkdir machbase-sql && tar zxvf machbase-sql.tgz -C machbase-sql
  $ mkdir machbase-tag && tar zxvf machbase-tag.tgz -C machbase-tag
  $ systemctl restart grafana-server

## Slide 88: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 – 마크베이스 연동 (2/2)
2) 마크베이스 연결
메뉴 -> Configuration -> Data Sources
Add data source 선택 -> Machbase 검색 -> 리스트에서 Machbase 선택
주요내용 (Name, URL) 입력 -> Save & Test

## Slide 89: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 - 대쉬보드 관리 (1/3)
1) 대쉬보드 관리 페이지
우측메뉴 -> Dashboard -> Manage 선택
대쉬보드 및 폴더 목록
대쉬보드 검색
대쉬보드 신규생성
폴더 생성
대쉬보드 가져오기
폴더
대쉬보드
편집기능
즐겨찾기 필터링
태그 필터링
목록 보기형식 설정

## Slide 90: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 – 대쉬보드 관리 (2/3)
1) 신규 대쉬보드 생성
관리페이지 -> new Dashboard or 우측메뉴 -> Configuration -> Dashboard
우측상단 저장 -> 기본정보 입력 -> Save

## Slide 91: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 – 대쉬보드 관리 (3/3)
2) 대쉬보드 가져오기
우측메뉴 -> Configuration -> Import
json 파일업로드 및 텍스트, 대쉬보드 id 중 선택 입력
기본정보 입력 (uid 는 임의값) -> 데이터베이스 선택 -> import
glances_rev3.json
{ "__inputs": [
{
"name": "DS_GLANCES",
"label": "glances",
"description": "",
"type": "datasource",
"pluginId": "influxdb",
"pluginName": "InfluxDB“
....

## Slide 92: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 – 대쉬보드 설정 (1/2)
대쉬보드명
즐겨찾기 설정
공유 설정
패널 추가
대쉬보드 저장
대쉬보드 설정
보기 모드
기간 설정
기간 축소
새로 고침 설정
변수 카테고리 목록
패널 목록
1) 대쉬보드 화면 구성 (문서링크 : https://grafana.com/docs/grafana/latest/dashboards/)

## Slide 93: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 – 대쉬보드 설정 (2/2)
2) 패널 관리 (문서링크 : https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/)
패널 추가 : 대쉬보드 우측상단 -> Add Panel
패널 편집 : 편집할 패널 타이틀 선택 -> edit
패널 삭제 : 편집할 패널 타이틀 선택 -> remove
패널 복제 : 편집할 패널 타이틀 선택 -> More -> Duplicate
패널 추가
패널 편집
패널 삭제

## Slide 94: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 – 패널 설정 (1/4)
3) 패널 편집 화면구성 (문서링크 : https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/panel-editor/)
패널 미리보기
쿼리 설정
그래프 속성 설정
대쉬보드 설정
편집 취소
대쉬보드 저장
설정 완료

## Slide 95: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 - 패널 설정 (2/4)
4) 그래프 속성 주요 설정 (문서링크 : https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/visualizations/)
Field > Unit : 그래프에 표현되는 값의 단위를 설정한다.
Panel > Panel title : 패널 타이틀 설정
Panel > Description : 패널 설명 설정
Panel > Transparent : 배경 투명화 설정
Panel > Visualizations : 패널에서 사용할 UI를 설정 (그래프, 게이지, 히트 맵, 로그 등), UI에 따라 그래프 속성이 변
경 변경 ,기본 UI 이외에 외부 플러그인을 설치하여 추가 가능
Panel > Display options : 선택한 Visualizations 의 기본 설정

## Slide 96: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 - 패널 설정 (3/4)
5) 쿼리 설정 (문서링크 : https://grafana.com/docs/grafana/latest/panels/queries/)
데이터베이스 설정 : Data Sources 목록, 쿼리에 사용할 데이터베이스 선택
쿼리 조건 설정 : 데이터베이스에 따라 양식이 다르며 데이터베이스에서 조회할 조건을 설정
쿼리 추가 : 패널에 표시할 데이터 추가 (그래프 UI의 경우 여러 라인으로 표시)
쿼리 옵션 : 최대 데이터 포인트, 최소 간격, 상대 시간 등
쿼리 결과 검사 : 쿼리 요청 및 결과를 테이블, JSON 등의 형태로 조회
쿼리 편집기 : 쿼리 텍스트 작성 , 순서변경 , 쿼리 복제 , 쿼리 숨기기 , 쿼리 삭제
쿼리 조건 설정
쿼리 추가
데이터베이스 설정
쿼리 결과 검사
쿼리 편집기
쿼리 옵션

## Slide 97: 10. 시계열 데이터 대쉬보드 활용 - 패널 설정 (4/4)
6) 마크베이스 쿼리 설정 예시 (그래프 UI)
마크베이스의 데이터를 그래프로 조회할 시 아래와 같은 조건으로 검색
- 데이터베이스 : machbase
- FROM (테이블명): TAG
- SELECT (값 필드명): VALUE
- TimeField (시간 필드명): TIME
- Filter (조건문) : 조건 필드(NAME), 연산자(=), 조건 내용(태그명)
- Panel > Visualization : Graph
- Field > Unit : Temperature / Celsius (°C)

## Slide 98
11. 클라우드 자원 성능 모니터링
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 99: 11. 클라우드 자원 성능 모니터링 (1/3)
Glances 개요
  Python 기반 서버 및 PC 성능 모니터링 툴
  CPU, 메모리, Network, Disk 등 종합적인 상태 조회 가능
  쉘 터미널 모니터링 UI 지원, influxdb연동, Grafana Dashboard 등 지원

## Slide 100: 11. 클라우드 자원 성능 모니터링 (2/3)
1) 설치
Python 설치 후 아래 명령어를 입력하여 설치
$ sudo su
$ python -m pip install glances
2) 실행 및 모니터링
설치 후 아래 명령어를 입력하여 모니터링 실행
$ glances

## Slide 101: 11. 클라우드 자원 성능 모니터링 (3/3)
1) Glances influx 데이터베이스 연동
influxdb에 접속하여 데이터베이스 연동
아래 명령어를 입력하여 생성
$ influx
> create database [데이터베이스명];
> use [데이터베이스명]
> create user [계정 명] with password ‘[비밀번호]’ with all privileges;
> grant all on [데이터베이스명] to [계정 명];

## Slide 102
12. 외부 데이터 연동 서비스 (REST API)
AAS 기반 데이터 수집/저장 솔루션 클라우드 플랫폼의 구성 및 데이터 활용

## Slide 103: 12. 외부 데이터 연동 서비스 (1/4)
외부 서비스 연동
  데이터 베이스에서 태그명을 기준으로 수집 데이터 저장 및 조회
  태그 목록 조회, 태그 데이터 조회, 태그 최신 값 조회
  인증 방식으로 사용자 ID, API KEY를 사용 (API KEY는 CLOUD MANAGER 웹페이지에서 확인 가능 )

## Slide 104: 12. 외부 데이터 연동 서비스 (2/4)
2) 태그 목록 조회
  데이터 조회가 가능한 태그 목록을 조회
  API 주소 : /api/meta
  파라미터 : id(사용자 ID), key(API KEY))

## Slide 105: 12. 외부 데이터 연동 서비스 (3/4)
3) 태그 데이터 이력 조회
  파라미터의 태그, 시작시간, 종료시간을 기반으로 태그 데이터 조회 (최대 1시간 조회 가능)
  API 주소 : /api/tag
  파라미터 : id(사용자 ID), key(API KEY), tag(태그명), from (시작기간), to (종료기간)

## Slide 106: 12. 외부 데이터 연동 서비스 (4/4)
4) 태그 데이터 최신 값 조회
  파라미터에 입력한 태그의 최종 데이터 한개의 값을 조회
  API 주소 : /api/tag/last
  파라미터 : id(사용자 ID), key(API KEY), tag(태그명)