## Slide 1: REST API 사용 설명서

## Slide 2
REST Server 인터페이스 (저장 데이터 접근 및 변경)

## Slide 3: REST Server 인터페이스 구조
저장된 AAS 기반 데이터를 조회할 수 있는 REST Server
  사용목적
    외부 서비스에서 클라우드가 수집/저장한 이력 데이터 조회
    외부 서비스에서 클라우드가 마지막으로 수집/저장한 데이터 조회
  사용방법 – 외부 서비스가 REST Client 역할을 하며, 클라우드에 저장된 데이터 요청

## Slide 4: AAS 태그 리스트 조회
용도 – 저장된 AAS 태그 리스트를 요청 (InfluxDB의 mos 버킷)
서비스 – HTTP/GET
서비스 URL - /api/meta
클라이언트 인증 – API KEY 방식 (Request 헤더에 포함하여 전송)
(예시)
  URL : http://[Cloud IP]:7770/api/meta
  Header : Authorization: Api-Key CLZ86OVKUYIPO7XLDGFNVJLXGDGNBVZUZDFYST36ZR87PEC57L

## Slide 5: AAS 태그 리스트 조회 예시
태그 리스트 요청 (외부 서비스) – CURL 사용 예 | 태그 리스트 응답 (클라우드)
curl –X GET http://127.0.0.1:7770/api/meta -H “Authorization: Api-Key Uoxgypyus3fdDaawqq7wejdopcA2waW3QmsalweprT0_3pPaqw2==“ | - 조회 성공 시 { "code": 1, "message": "Success", "data": [ { "NAME": "ns=2;s=Productions.Machine_1.Operational_Data.Annual_Result"}, { "NAME": "ns=2;s=Productions.Machine_1.Operational_Data. Daily_Result"}, ...... 동일한 구조가 반복됨 …… ] }
 | - 조회 실패 시 { "code" : 0, "message": "Failed", "details": "[오류 메시지]' }

## Slide 6: AAS 태그 데이터 조회
용도 – 클라우드에 저장된 『지정된 기간 동안 저장된 AAS 태그 데이터』 요청
서비스 – HTTP/GET
서비스 URL - /api/tag
클라이언트 인증 – API KEY 방식 (Request 헤더에 포함하여 전송)
파라미터 | 상세 내용
“tag” | 조회하고자 하는 태그 이름 (URL Encode 후 사용)
“from” | 조회하고자 하는 시간구간의 시작시점. (포맷 : %Y%m%d%H%M%S, ex : 20220817114729 <- 2022년 8월 17일 11시 47분 29초)
“to” | 조회하고자 하는 시간구간의 종료시점. (포맷 : %Y%m%d%H%M%S, ex : 20220817114729 <- 2022년 8월 17일 11시 47분 29초)
“last” | 최신 값 조회 여부 (설정 시 'from', 'to' 파라미터는 무시함 )

## Slide 7: AAS 태그 데이터 조회 예시
태그 데이터 요청 (외부 서비스) – CURL 사용 예 | 태그 데이터 응답 (클라우드)
- 기간을 지정해서 조회 curl –X GET http://127.0.0.1:7770/api/tag?tag=ns%3D%3Bs%3DRobot.OperationalData.Status&from=20231019000000&to=20231030000000 -H "Authorization: Api-Key Uoxgypyus3fdDaawqq7wejdopcA2waW3QmsalweprT0_3pPaqw2==“ ※ UTC 기준으로, 한국 시간보다 9시간 느린 시점으로 설정 (ex. 한국 시각 14:00 데이터 조회 시 05:00 로 설정) | - 조회 성공 시 응답 { "code" : 1, "message": "Success", "data": [ { "NAME": "~~~", "TIME": "2023-10-20T:09:18:43.846195Z", "VALUE": "abc" }, { "NAME": "~~~", "TIME": "2023-10-20T:09:18:45.532144Z", "VALUE": "def" }, (..동일 구조 반복..) ] } ※ UTC 기준 시각으로 한국 표준시와 9시간 차이
 | - 조회 실패 시 응답 { "code" : 0, "message": "Failed" or "No data" "details": "[오류 메시지]" }

## Slide 8: AAS 태그 데이터 조회 예시
태그 데이터 요청 (외부 서비스) – CURL 사용 예 | 태그 데이터 응답 (클라우드)
- 최종 데이터 하나만 조회 curl –X GET http://127.0.0.1:7770/api/tag?tag=ns%3D%3Bs%3DRobot.OperationalData.Status&last -H "Authorization: Api-Key Uoxgypyus3fdDaawqq7wejdopcA2waW3QmsalweprT0_3pPaqw2==" | - 조회 성공 시 응답 { "code" : 1, "message": "Success", "data": [ { "NAME": "~~~", "TIME": "2023-10-20T:09:18:43.846195Z", "VALUE": "abc" } ] } ※ UTC 기준 시각으로 한국 표준시와 9시간 차이
https://192.168.20.4/api/tag?tag=ns%3D2%3Bs%Productions.Machine_8.Actual_Position&last 최종 데이터 하나만 조회 | - 조회 실패 시 응답 { "code" : 0, "message": "Failed" or "No data" "details": "[오류 메시지]" }

## Slide 9: AAS 단일 태그 데이터 변경
용도 –하나의 『AAS 태그 데이터』 현재 값을 변경
서비스 – HTTP/POST 또는 PUT
서비스 URL - /api/tag
파라미터 | 상세 내용
“tag” | 조회하고자 하는 태그 이름
“value” | 변경하고자 하는 값

## Slide 10: AAS 태그 데이터 변경 예시
태그 데이터 요청 (외부 서비스) – CURL 사용 예 | 태그 데이터 응답 (클라우드)
curl –X POST http://127.0.0.1:7770/api/tag --data "@put.json" –H "Content-Type: application/json" [body 데이터 형식 (JSON)] { “tag”: ”ns=2;s=Productions.Machine_8.Actual_Position”, "value": 1 } | - 변경 성공 시 응답 { “code” : 1, “message”: “Success” }
 | - 변경 실패 시 응답 { “code” : 0, “message”: “Failed”, “details”: “[오류 메시지]“ }

## Slide 11: AAS 블록 태그 데이터 업로드
용도 – 타 저장소에 저장된 제조데이터를 블록단위로 AAS 시계열 데이터베이스에 업로드
서비스 – HTTP/POST 또는 PUT
서비스 URL - /api/tag/block
파라미터 | 상세 내용
“block” | 데이터가 담긴 배열 블록
“tag” | 조회하고자 하는 태그 이름
“value” | 변경하고자 하는 값
“timestamp” | 각 태그가 저장될 시점(nanosecond단위의 unix timestamp)

## Slide 12: AAS 블록 태그 데이터 업로드 예시
태그 데이터 요청 (외부 서비스) – CURL 사용 예 | 태그 데이터 응답 (클라우드)
curl –X POST http://127.0.0.1:7770/api/tag/block --data "@put.json" –H "Content-Type: application/json" [body 데이터 형식 (JSON)] { “block”:[ {＂tag＂:＂ns=2;s=Productions.Machine_8.Actual_Position“ , “value”: 123, ＂timestamp＂: 1699211523000000000 } , {＂tag＂:＂ns=2;s=Productions.Machine_8.Actual_Temp”, “value”: 456, ＂timestamp＂: 1699211524000000000 } } | - 업로드 성공 시 응답 { “code” : 1, “message”: “Success” }
 | - 업로드 실패 시 응답 (한 태그의 값이라도 잘못되어있으면 전부 전송 실패) { “code” : 0, “message”: “Failed”, “details”: “[오류 메시지]“ }